## Slide 1
FFT-Fensterfunktionen
in der HRV-Analyse
Wie die Wahl der Fensterfunktion die Herzfrequenz­variabilität verändert
Jannik Oeschger · [Teammitglied]
DHBW · MATLAB-Projekt „Thema 2“ · Sommersemester 2026
Notes: GESAMT-ZIEL: 8 Minuten, sehr wenige Folien – der Fokus liegt auf der LIVE-Demo von Code und Plots.
(ca. 0:00–0:30) Begrüßung. „In unserem Projekt untersuchen wir, wie sich verschiedene FFT-Fensterfunktionen auf die Analyse der Herzfrequenzvariabilität auswirken. Wir zeigen den Code und die Ergebnisse gleich live – die Folien halten wir bewusst kurz.“
HINWEIS: Namen und Studiengang oben noch anpassen.

## Slide 2
Worum geht es?
Das Herz schlägt nie exakt gleichmäßig – in den kleinen Schwankungen der Schlagabstände stecken Rhythmen (Atmung, Blutdruck­regelung).
Die FFT macht diese Rhythmen als Frequenzen sichtbar – aber ein endlicher Signalausschnitt erzeugt „Spectral Leakage“, das die Werte verfälscht.
Fensterfunktionen dämpfen dieses Leakage.
→ Unsere Frage: Welches Fenster ist der beste Kompromiss?
Notes: (ca. 0:30–1:45) Motivation in einem Satz pro Punkt – nicht vorlesen, frei erzählen.
• HRV = Herzfrequenzvariabilität; die Schwankung ist gesund und verrät etwas über das vegetative Nervensystem.
• FFT = zerlegt das Signal in Frequenzen (kurz: wie ein Prisma / Akkord in Einzeltöne).
• Leakage kurz anteasern – Details zeigen wir gleich live im Spektrum.
• Die Leitfrage ist der rote Faden der Präsentation.

## Slide 3
Die Verarbeitungskette
modular umgesetzt in hrv_fft_analyse.m
1 EKG laden (EDF-Datei)
2 Vorverarbeiten (DC, Baseline, 50 Hz, Rauschen)
3 R-Zacken + RR-Intervalle
4 Interpolation (gleichmäßig, 4 Hz)
5 FFT × 6 Fenster (rect, hann, …, flattop)
6 HRV-Bänder + Wasserfall
Kern der Untersuchung: derselbe Schritt 5 wird mit sechs verschiedenen Fensterfunktionen durchlaufen und verglichen.
Notes: (ca. 1:45–3:15) DIE zentrale Erklärfolie – hier ruhig etwas mehr Zeit.
Kette einmal durchgehen: EKG rein → filtern → R-Zacken finden → Abstände (RR) berechnen → gleichmäßig abtasten (FFT braucht gleiche Abstände) → FFT mit jedem Fenster → Leistung in den Bändern VLF/LF/HF + Wasserfall.
Betonen: Der rote Block (FFT × 6 Fenster) ist das eigentliche Experiment – alles davor ist gleich, nur das Fenster wird variiert.
Überleitung: „Was eine Fensterfunktion überhaupt ist, dazu ein Bild.“

## Slide 4
Fensterfunktion = ein Kompromiss
Schmale Hauptkeule → gute Frequenzauflösung
Niedrige Nebenkeulen → wenig Leakage
↔
Beides gleichzeitig geht nicht – jedes Fenster wählt einen anderen Punkt auf dieser Waage.
Untersucht:
Rechteck · Hann · Hamming · Blackman · Kaiser · Flat-Top
Notes: (ca. 3:15–4:15) Nur das Prinzip – die echten Kurven zeigen wir gleich live (Fenster im Zeit-/Frequenzbereich).
• Hauptkeule = der „echte“ Peak; schmal = zwei nahe Frequenzen bleiben trennbar.
• Nebenkeulen = unerwünschtes Auslaufen = Leakage; niedrig = sauber.
• Naturgesetz: schmaler bedeutet höhere Nebenkeulen – immer ein Kompromiss.
• Rechteck = „kein Fenster“ (Negativbeispiel), Flat-Top = extrem sauber, aber sehr breit.
Überleitung: „Genug Theorie – schauen wir es uns direkt in MATLAB an.“

## Slide 5
LIVE-DEMO
MATLAB: Code-Struktur & Ergebnisse
• Code-Struktur zeigen – modulare Funktionen in hrv_fft_analyse.m
• Skript starten (F5)
• EKG roh vs. gefiltert + erkannte R-Zacken
• Tachogramm (RR-Intervalle über die Zeit)
• Fenster im Zeit- & Frequenzbereich (Haupt-/Nebenkeulen)
• Überlagerte Spektren (dB) → Leakage direkt sichtbar
• Wasserfälle: Rechteck (zackig) vs. Hann / Flat-Top (glatt)
• Vergleichstabelle im Command Window
Notes: (ca. 4:15–6:45) HERZSTÜCK – ca. 2,5 Min. Ruhig und gezielt klicken, nicht hetzen.
Roter Faden fuers Publikum:
1) Kurz die modulare Struktur (eine Funktion je Pipeline-Schritt).
2) Start – während es läuft: Konsolenausgabe kommentieren (fs, Dauer, R-Zacken, Artefakte).
3) Vorverarbeitung: Baseline weg, Signal sauber; R-Zacken sitzen genau auf den Spitzen.
4) Tachogramm: echte HRV-Dynamik.
5) Fensterbilder: Rechteck breite/hohe Nebenkeulen, Flat-Top sehr niedrig aber breit.
6) WICHTIGSTE Folie live: dB-Spektrum – Rechteck (blau) liegt oben (Leakage-Boden), Flat-Top (hellblau) unten (sauber).
7) Wasserfälle vergleichen – einheitliche Skala betonen.
8) Tabelle: auf HF und LF/HF zeigen (Überleitung zur nächsten Folie).
FALLBACK: Falls MATLAB zickt – all_figures.pdf offen halten und daraus zeigen.

## Slide 6
Was wir sehen
Leakage bläht das schwache HF-Band auf – dieselbe Messung, nur ein anderes Fenster:
Rechteck HF ≈ 31 ms² LF/HF = 3,4
Flat-Top HF ≈ 8 ms² LF/HF = 5,5
≈ 4× Unterschied!
Falsches Fenster = falscher Kennwert. Ein leaky Fenster kann sogar das klinisch genutzte LF/HF-Verhältnis verzerren.
Notes: (ca. 6:45–7:30) Die Kernaussage in einem Satz.
• Das HRV-Signal hat starke langsame und nur schwache schnelle Anteile.
• Das Rechteck lässt die starke langsame Energie ins HF-Band lecken → HF wird ~4× zu groß.
• Damit kippt auch LF/HF – und das ist eine Zahl, die man medizinisch interpretiert.
• Botschaft: Die Fensterwahl ist keine Kosmetik, sie ändert das Ergebnis.

## Slide 7
Fazit – welches Fenster?
Hann
bester Allround-Kompromiss für die HRV: ordentliche Auflösung, wenig Leakage, stabile Bandwerte.
Kaiser (β≈8)
wenn man den Kompromiss selbst feinjustieren möchte.
Rechteck
nur als Negativbeispiel – zeigt, wie schlimm Leakage ohne Fenster ist.
Flat-Top
nur, wenn es rein auf die exakte Amplitude eines Peaks ankommt (bei HRV selten).
Notes: (ca. 7:30–7:50) Klare Empfehlung, kurz halten.
Antwort auf die Leitfrage von Folie 2: Hann. Kurz begründen (Kompromiss), die anderen nur in einem Halbsatz einordnen. Dann zur Dank-Folie.

## Slide 8
Vielen Dank!
Fragen?
Notes: (ca. 7:50–8:00) Bedanken, in die Fragerunde übergeben.
Backup fuer Fragen: Datensatz ist ~40 min (Anforderung ≥1 h beachten); Segmentlänge 5 min, 50 % Überlappung (Welch-Mittelung senkt die Varianz); Bandgrenzen nach Task Force 1996.