## Slide 1
FFT-Fensterfunktionen
in der HRV-Analyse
Wie die Wahl der Fensterfunktion die Herzfrequenz­variabilität verändert
Jannik Oeschger · Arvid Haase
DHBW · MATLAB · Sommersemester 2026
Notes: GESAMT-ZIEL: 8 Minuten, sehr wenige Folien – der Fokus liegt auf der LIVE-Demo von Code und Plots.
(ca. 0:00–0:30) Begrüßung. „In unserem Projekt untersuchen wir, wie sich verschiedene FFT-Fensterfunktionen auf die Analyse der Herzfrequenzvariabilität auswirken. Wir zeigen den Code und die Ergebnisse gleich live – die Folien halten wir bewusst kurz.“

## Slide 2
Worum geht es?
Das Herz schlägt nie exakt gleichmäßig. In den kleinen Schwankungen der Schlagabstände stecken Rhythmen (Atmung, Blutdruck­regelung).
Die FFT macht diese Rhythmen als Frequenzen sichtbar, aber ein endlicher Signalausschnitt erzeugt „Spectral Leakage“, das die Werte verfälscht.
Fensterfunktionen dämpfen dieses Leakage, verbreitern jedoch die Hauptkeule und verschlechtern damit die Frequenzauflösung.
→ Welches Fenster ist der beste Kompromiss?
Notes: (ca. 0:30–1:45) Motivation in einem Satz pro Punkt – nicht vorlesen, frei erzählen.
• HRV = Herzfrequenzvariabilität; die Schwankung ist gesund und verrät etwas über das vegetative Nervensystem.
• FFT = zerlegt das Signal in Frequenzen (kurz: wie ein Prisma / Akkord in Einzeltöne).
• Leakage kurz anteasern – Details zeigen wir gleich live im Spektrum.
• Die Leitfrage ist der rote Faden der Präsentation.

## Slide 3
Die Verarbeitungskette
1 EKG laden (EDF-Datei)
2 Vorverarbeiten (DC, Baseline, 50 Hz, Rauschen)
3 R-Zacken + RR-Intervalle
4 Interpolation (gleichmäßig, 4 Hz)
5 FFT × 6 Fenster (rect, hann, …, flattop)
6 HRV-Bänder + Wasserfall
Notes: (ca. 1:45–3:15) DIE zentrale Erklärfolie – hier ruhig etwas mehr Zeit.
Kette einmal durchgehen: EKG rein → filtern → R-Zacken finden → Abstände (RR) berechnen → gleichmäßig abtasten (FFT braucht gleiche Abstände) → FFT mit jedem Fenster → Leistung in den Bändern VLF/LF/HF + Wasserfall.
Betonen: Der rote Block (FFT × 6 Fenster) ist das eigentliche Experiment – alles davor ist gleich, nur das Fenster wird variiert.
Überleitung: „Was eine Fensterfunktion überhaupt ist, dazu ein Bild.“

## Slide 4
Fensterfunktion = ein Kompromiss
Schmale Hauptkeule → gute Frequenzauflösung
Niedrige Nebenkeulen → wenig Leakage
↔
Beides gleichzeitig geht nicht, jedes Fenster wählt einen anderen Punkt auf dieser Waage.
Untersucht:
Rechteck · Hann · Hamming · Blackman · Kaiser · Flat-Top
Notes: (ca. 3:15–4:15) Nur das Prinzip – die echten Kurven zeigen wir gleich live (Fenster im Zeit-/Frequenzbereich).
• Hauptkeule = der „echte“ Peak; schmal = zwei nahe Frequenzen bleiben trennbar.
• Nebenkeulen = unerwünschtes Auslaufen = Leakage; niedrig = sauber.
• Naturgesetz: schmaler bedeutet höhere Nebenkeulen – immer ein Kompromiss.
• Rechteck = „kein Fenster“ (Negativbeispiel), Flat-Top = extrem sauber, aber sehr breit.
Überleitung: „Genug Theorie – schauen wir es uns direkt in MATLAB an.“

## Slide 5
LIVE-DEMO
MATLAB: Code-Struktur & Ergebnisse
Notes: (ca. 4:15–6:45) HERZSTÜCK – ca. 2,5 Min. Ruhig und gezielt klicken, nicht hetzen.
Roter Faden fuers Publikum:
1) Kurz die modulare Struktur (eine Funktion je Pipeline-Schritt).
2) Start – während es läuft: Konsolenausgabe kommentieren (fs, Dauer, R-Zacken, Artefakte).
3) Vorverarbeitung: Baseline weg, Signal sauber; R-Zacken sitzen genau auf den Spitzen.
4) Tachogramm: echte HRV-Dynamik.
5) Fensterbilder: Rechteck breite/hohe Nebenkeulen, Flat-Top sehr niedrig aber breit.
6) WICHTIGSTE Folie live: dB-Spektrum – Rechteck (blau) liegt oben (Leakage-Boden), Flat-Top (hellblau) unten (sauber).
7) Wasserfälle vergleichen – einheitliche Skala betonen.
8) Tabelle: auf HF und LF/HF zeigen (Überleitung zur nächsten Folie).
FALLBACK: Falls MATLAB zickt – all_figures.pdf offen halten und daraus zeigen.

## Slide 6
Hauptkeulenunterschied
Notes: (ca. 6:45–7:30) Die Kernaussage in einem Satz.
• Das HRV-Signal hat starke langsame und nur schwache schnelle Anteile.
• Das Rechteck lässt die starke langsame Energie ins HF-Band lecken → HF wird ~4× zu groß.
• Damit kippt auch LF/HF – und das ist eine Zahl, die man medizinisch interpretiert.
• Botschaft: Die Fensterwahl ist keine Kosmetik, sie ändert das Ergebnis.

## Slide 7
Was wir sehen
Leakage bläht das schwache HF-Band auf. Dieselbe Messung, nur ein anderes Fenster:
Rechteck HF ≈ 31 ms² LF/HF = 3,4
Flat-Top HF ≈ 8 ms² LF/HF = 5,5
≈ 4× Unterschied!
Falsches Fenster = falscher Kennwert. Ein leaky Fenster kann sogar das klinisch genutzte LF/HF-Verhältnis verzerren.
Notes: (ca. 6:45–7:30) Die Kernaussage in einem Satz.
• Das HRV-Signal hat starke langsame und nur schwache schnelle Anteile.
• Das Rechteck lässt die starke langsame Energie ins HF-Band lecken → HF wird ~4× zu groß.
• Damit kippt auch LF/HF – und das ist eine Zahl, die man medizinisch interpretiert.
• Botschaft: Die Fensterwahl ist keine Kosmetik, sie ändert das Ergebnis.

## Slide 8
Fazit – welches Fenster?
Hann
bester Allround-Kompromiss für die HRV: ordentliche Auflösung, wenig Leakage, stabile Bandwerte.
Kaiser (β≈8)
wenn man den Kompromiss selbst feinjustieren möchte.
Rechteck
nur als Negativbeispiel – zeigt, wie schlimm Leakage ohne Fenster ist.
Flat-Top
nur, wenn es rein auf die exakte Amplitude eines Peaks ankommt (bei HRV selten).
Notes: (ca. 7:30–7:50) Klare Empfehlung, kurz halten.
Antwort auf die Leitfrage von Folie 2: Hann. Kurz begründen (Kompromiss), die anderen nur in einem Halbsatz einordnen. Dann zur Dank-Folie.

## Slide 9
Vielen Dank!
Notes: (ca. 7:50–8:00) Bedanken, in die Fragerunde übergeben.
Backup fuer Fragen: Datensatz ist ~40 min (Anforderung ≥1 h beachten); Segmentlänge 5 min, 50 % Überlappung (Welch-Mittelung senkt die Varianz); Bandgrenzen nach Task Force 1996.